POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 05.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.

Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08

Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.

W dniu 09. 01. 2009 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Prosimy o uzupełnienie SIWZ i załączenie w wersji elektronicznej projektu dróg, placów, chodników wraz ze szczegółowymi opisami i przekrojami warstw poszczególnych nawierzchni . Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

2. W przedmiarze robót występuje ogrodzenie terenu. Prosimy o uzupełnienie SIWZ i załączenie w wersji elektronicznej projektu ogrodzenia ze szczegółowym opisem i wykazem elementów jakie należy wbudować.

3. Prosimy o  uzupełnienie SIWZ o szczegółowy przekrój boiska zewnętrznego do piłki nożnej z podaniem grubości poszczególnych warstw podbudowy (jak to jest dla boiska do koszykówki i siatkówki).

4. Prosimy o podanie parametrów technicznych trawy syntetycznej (np. gęstość ,wysokość itp.) dla poszczególnych rodzajów boisk tj.:

a/ boisko do piłki nożnej

b/ boisko do siatkówki

c/ boisko do koszykówki

5. Czy nawierzchnia skoczni uniwersalnej ma być z żużla, czy też syntetyczna. Jeśli syntetyczna to jakiego rodzaju? Prosimy o podanie typu i parametru nawierzchni.

6. Czy nawierzchnia bieżni 4- torowej  ma być z żużla, czy też syntetyczna (w opisie jest sugerowany tartan, w przedmiarze występuje żużel)? Jeśli syntetyczna to jakiego rodzaju -tartan , czy też nawierzchnia poliuretanowa? Prosimy o podanie typu i parametru (przede wszystkim) grubości  nawierzchni.

7. W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej występują trzy  zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej . W związku z niejasnościami prosimy o jednoznaczne odpowiedzi:

a/ czy okna mogą być  zarówno z PCV , jak i aluminiowe lub z drewna klejonego ?

b/ prosimy o podanie koloru stolarki okiennej

c/ czy szyby we wszystkich oknach mają być barwione, refleksyjne (ciemnozielone ,błękitne) jak to jest na rysunkach elewacji .

d/ w przypadku szklenia szkłem refleksyjnym, barwionym prosimy o jednoznaczne podanie koloru szyb (błękitne czy ciemnozielone) ze względu na znaczną różnicę cenową w poszczególnych kolorach.

8. W związku z dużymi rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót, a zestawieniem wyposażenia hali w wyposażenie stałe i ruchome zamieszczonym w opisie technicznym, prosimy o podanie jaki sprzęt i jakie wyposażenie należy ująć w ofercie .

9. Jakie parametry ma mieć elektroniczna tablica wyników? Prosimy o podanie jakie gry ma obsługiwać/wyszczególnienie gier/ , wysokość cyfr, czy ma być uniwersalna ze stałym napisem GOSPODARZE-GOŚCIE, czy profesjonalna z grafiką do wyświetlania nazw zespołów i reklam sponsorów itp.

10. Prosimy o podanie parametrów technicznych i dokładnego opisu dla trybun

550x240- 6 kpl.

11.Ile kurtyn rozsuwanych należy przyjąć- w przedmiarze są 2 kpl, w zestawieniu 1 kpl ?

12. Prosimy o podanie dokładnego opisu i parametrów urządzeń , jakie ma spełniać kompletna siłownia.

Odpowiedzi na pytania

W związku ze zgłoszonymi pytaniami Zamawiający po przeanalizowaniu ich treści przedstawia odpowiedź na w/w pytania:

Ad 1. Projekt dróg, placów i chodników oraz przekrój przez drogę umieszczony został na stronie internetowej w folderze „Zmiany SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”

Ad. 2. Ogrodzenie od strony wschodniej:

1.Panele  z drutu ø 5 mm ocynkowane powlekane w kolorze granatowym na słupkach systemowych.

Długość całkowita ogrodzenia     130 m

Ilość słupków w zależności od przyjętej szerokości panelu / w handlu dostępne są różne / wysokość około 150 - 180 cm / montaż wg. instrukcji producenta /

Przykładowe wymiary: panel 1730 mm x 2500, trzy przetłoczenia pręta, słupek typowy o przekroju 60 x 40 , siatka z drutu ø 5 mm o oczkach 50 x 200 mm

2.Ogrodzenie betonowe:

Dostępne w handlu słupy i poziome elementy ażurowe z betonu w prostych formach dekoracyjnych.

Długość całkowita - 275 m, wysokość 175 cm, szerokość jednego elementu 205 cm,  montaż wg. wskazówek producenta.

Ad. 3 Profile warstw odwadniających dla boisk znajdują się na stronie internetowej w folderze „Zmiany SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”

Ad. 4 Parametry syntetycznych traw i nawierzchni syntetycznych:

Boisko do piłki nożnej:

Włókno:

- wysokość 60 mm

- 100 % polietylen, monofilowe

- dwa odcienie zieleni

- grubość min 145 mikronów

- DTEX min 14 500

Nawierzchnia :

- gęstość / splotów/ m2 /: min 7 350

- gęstość / włókien/ m2 /: min 117 000

- ciężar nawierzchni / g/m2 /: min 2 820

- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy SBR

- linie: wklejane lub wszyte

Boisko do siatkówki i koszykówki:

Wysokość całkowita: 17 mm

Włókno: 100 5 Polietylen, fibrylowane

Grubość: 80 mikronów

DTEX: 8 800

Ciężar: 2 760 g/m2

Gęstość splotów: 50 000/m2

Gęstość włókien: 100 000/m2

Wypełnienie : piasek kwarcowy

Kolor: zielony

Ad. 5 Nawierzchnia skoczni i bieżnia syntetyczne:

Grubość całkowita: 13 mm

Przepuszczalność dla wody - tak

Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym

gr 11 mm, strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2 mm.

Wytrzymałość na rozciąganie                   / MPa /      ≥ 0,70

Wydłużenie względne przy zerwaniu         / % /        53 ± 5

Wytrzymałość na rozdzieranie                   / N /         ≥ 100

Ścieralność                                                 / mm /      ≤ 0,09

Zmiana wymiarów w tem. 60 0 C              / % /         ≤ 0,02

Twardość wg. metody Shore,a                   /SH.A /    65 ± 5

Ad. 6   Odpowiedź jak w Ad 5.

Ad. 7 Dokonano zmiany zestawienia stolarki okiennej, które znajduje się na stronie internetowej w folderze „Zmiany SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”

Szczegółowy opis okien:

Okna ściany frontowej oraz wejścia szklone zestawami termoizolacyjnymi o współczynniku poniżej 1,1 / W/m2K / , szyby wewnętrzne zestawów o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia, podobnie jak w drzwiach wejściowych szkło bezpieczne klejone.

Stolarka aluminiowa. kolor zestawów / odcień szyb zewnętrznych jasno zielony, stolarka ciemna zieleń/.

Pozostałe okna występujące na zapleczu, ścianie szczytowej i ścianach przeciwległych / wschodnich i południowych łącznika - zestawy termoizolacyjne szklone szybami min  1,1 /W/m2K /, stolarka PCV biała od wewnątrz, ciemny brąz od zewnątrz.

Ad.8 Wyposażenie stałe i ruchome – patrz plik „Wyposażenie stałe i ruchome” umieszczony został na stronie internetowej w folderze „Zmiany SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”

Ad. 9 Tablica uniwersalna ze stałym napisem "Gospodarze - Goście", zegar czasowy.

Orientacyjne wymiary 100 - 120 x 80 - 100 cm. Sterowana z pulpitu lub pilotem.

Ad. 10 Trybuny składane / poszczególne zestawy można złożyć.

Wymiary 1 zestawu: w stanie rozłożonym 550 x 240 x 1860

złożone        550 x 106,0 x 1860

Wysokość siedziska ostatniego rzędu 1260

Ilość rzędów - 4

Ilość kompletów - 6

Konstrukcja stalowa z ławkami lub  indywidualnymi siedzeniami z atestem " B " i p. poż.

Sekcje środkowe zsuwane po max 16 miejsc, skrajne po max 8 - 10 miejsc.

Trybuny są ruchome i rozkładane w zależności od potrzeb, długość i szerokość galerii pozwala na zostawienie w stanie rozłożonym trybun z zapewnieniem dostatecznej szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych.

Przykładowy układ- jedna sekcja przy ścianie, przejście, 2 sekcje zsunięte - przejście - 2 sekcje zsunięte - przejście, pojedyncza sekcja przy przeciwległej ścianie razem 6 sekcji.

Ad. 11 Należy przyjąć dwie kurtyny ( 2 komplety kurtyn rozsuwanych ).

Ad. 12 Urządzenie typu Atlas pozwalające na ćwiczeń co najmniej takich mięśni jak: mięśnie grzbietowe tylne, bicepsy, ramiona, mięśnie piersiowe, mięśnie czterogłowe, łopatek, bicepsy, mięśnie ud, przedramion i pleców.

Dane techniczne:

Szerokość 140 cm

Wysokość 206 cm

Długość 155 cm

oraz przyrządy do podnoszenia ciężarów jak w wykazie  „Wyposażenie stałe i ruchome" umieszczonym na stronie internetowej w folderze „Zmiany SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”