Specyfikacja Techniczna

Przedmiotu Zamówienia

- informacje dodatkowe

Poza zakresem prac do wykonania (podanym i ogłoszonym w dniu 05.03.2008 r.) określonym w specyfikacji Technicznej Przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 1 do SIWZ), należy ponadto wykonać :

- Po jednym punkcie czerpalnym wody (ze złączką do węża) w każdym

pomieszczeniu na zlewki. Instalację wody wykonać z rur stalowych

ocynkowanych układanych pod tynkiem.

- Sufity obu pomieszczeń na zlewki należy wyrównać (zatrzeć) i pomalować atestowanymi farbami zmywalnymi, odpornymi na warunki atmosferyczne.

- W obu pomieszczeniach na zlewki ułożyć pod tynkiem instalację elektryczną 220V umożliwiającą podłączenie po 1 szt. na jedno pomieszczenie, wentylatora kanałowego.

- W górnej części ściany zewnętrznej jednego i drugiego pomieszczenia na zlewki, wykonać otwór (zabezpieczony siatką metalową przed przedostawaniem się owadów) umożliwiający zainstalowanie wentylatora kanałowego 220V. Otwory wykonać obok drzwi stalowych do pomieszczeń.

Dodatkowo informuje się :

- Płytki ceramiczne muszą posiadać atest uprawniający do stosowania ich w pomieszczeniach mokrych w gastronomii, oraz atest higieniczno-sanitarny.

- Drzwi metalowe dwuskrzydłowe (po 1 kpl. na jedno pomieszczenie na zlewki) wykonać jako :

- zabezpieczone antykorozyjnie,

- posiadające dużą odporność na korozję (wykonane z blachy ocynkowanej).

W każdym skrzydle drzwiowym zainstalować na dole i na górze skrzydła kratki

wentylacyjne zabezpieczone przed przedostawaniem się owadów siatkami

stalowymi o małych oczkach.

W/w dodatkowy zakres robót oraz dodatkowe w/w informacje należy uwzględnić przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.