Jędrzejów, dnia 08.08.2008r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zadanie nr 65

Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów-Raków-Mokrsko Dolne-Sobków i drogi powiatowej nr 0164T Raków-Wolica o łącznej długości 14,5 km oraz przebudowa- remont obiektu mostowego w miejscowości Mokrsko Dolne

## TREŚĆ PYTANIA WYKONAWCY

1. Dotyczy : Kosztorys ofertowy część pierwsza poz. 6   „warstwa odsączająca 15cm na

korekcie trasy i poszerzeniu" oraz kosztorys ofertowy część druga poz. 5 „warstwa odsączająca 15 cm na poszerzeniu"

Wg specyfikacji  technicznej     D-04.02.01  odnoszącej  się do w/w  pozycji  warstwę odsączającą   należy   wykonać   z   piasku   natomiast   wg  projektu   (rysunki   normalno-konstrukcyjne) należy wykonać warstwę piasku stabilizowanego cementem o RM = 2,5 MPa.

Jaką warstwę należy przyjąć do wyceny?

### ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

# Do wyceny należy przyjąć warstwę piasku stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa

zgodnie z projektem budowlanym.