Jędrzejów, dnia 13.08.2008r.

Dotyczy: Zadania 65: Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jedrzejów-Raków-Mokrsko Dolne-Sobków

i drogi powiatowej nr 0164T Raków-Wolica o łącznej długości 14,5 km oraz przebudowa- remont

obiektu mostowego w miejscowości Mokrsko Dolne zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej

nr 0160T Jędrzejów-Kulczyzna-Raków-Czarnocice-Gozna-Antoniów-Mokrsko Dolne-Sobków,

w km 12+549; dł. mostu 106,8 mb; szerokość 3,8 mb

## TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCY

1/ Prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu antykorozyjnego zabezpieczenia poręczy typu Pl na moście w miejscowości Mokrsko ponieważ w ślepym kosztorysie przewidziano czyszczenie i dwukrotne malowanie natomiast w SST montaż poręczy ocynkowanych oraz o określenie c/y poręcze maja być montowane nowe czy naprawiane stare gdyż w różnych miejscach STWZ podane są sprzeczne informacje na ten temat.

21 W projekcie remontu mostu przewidziano wykonanie dylatacji typu TARCO o szerokości

50	cm, dlaczego nie ma takiej pozycji w kosztorysie i w jaki sposób w związku z tym ma być
rozliczane jej wykonanie?

3/ W pozycji ślepego kosztorysu 3 Ustrój nośny pozycja 18 d 3 przewidziano betonowanie ubytków gzymsu betonem B-30, z wizji lokalnej przeprowadzonej na moście wynika iż gzyms wymaga drobnych uzupełnień w wielu miejscach a wykonanie tego za pomocą betonu B 30 jest niecelowe i jedynie szpachlowanie za pomocą zapraw PCC daje gwarancje ich trwałości. W związku z powyższym wnosimy o zmianę pozycji w kosztorysie na szpachlowanie zaprawami PCC bądź zwolnieniu z gwarancji napraw za pomocą betonu B30.

4/ Prosimy o określenie jakimi materiałami mają zostać zabezpieczone belki podporęczowe gdyż kosztorysie (Ustrój nośny 3, pozycja 19 d3) przewidziano powłoki z żywic sztucznych podwójnie zbrojonych (grubość takich powłok wynosi kilka mm) natomiast SST przewiduje zabezpieczenie o grubościach rzędu 0,3 mm.

5 /	Prosimy o określenie jak ma wyglądać i z jakich materiałów ma zostać wykonany mur

oporowy pozycja 24 ślepego kosztorysu część pierwsza gdyż w materiałach przetargowych nic nie jest podane na jego temat.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na Zadanie 65  Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie wyjaśnia:

Ad 1.

Przewidziano poręcze stalowe nowe (stare z demontażu przekazać PZD Jędrzejów)

Zabezpieczenia antykorozyjne – malowanie dwukrotne farbami (bez ocynku)

Ad 2.

Jest pozycja w kosztorysie dylatacje (Nr. 17) – poprawiono przedmiar, który jest załączony jako dokument do pobrania na stronie internetowej zamawiającego

Ad 3.

W pozycji kosztorysowej 18 d 3. dopuszczono uzupełnienie ubytków gzymsów zaprawą bezskurczową – uaktualniono pozycję kosztorysową

Ad 4.

Pozycja 19 d 3. przewidziane zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu belek podporęczowych powłokami z żywic – uaktualniono pozycję kosztorysową.

###### Ad. 5

##### Mur oporowy poz. 24 ślepego kosztorysu ma być wykonany z palisady betonowej o wym. 15x100 cm.

Lokalizacja: rys. 2,A- zagospodarowanie terenu, rys. 7A – przekrój normalno-konstrukcyjny.