Umowa nr ....5/2008

Rodzaj opracowania  :                                   PROJEKT

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt                        PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ NR 0160T JĘDRZEJÓW – RAKÓW-MOKRSKO DOLNE-SOBKÓW

ORAZ

PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ NR 0164T RAKÓW-WOLICA

#### Opracowanie branżowe :                    Drogowe

Zleceniodawca    :                                   ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W JĘDRZEJOWIE

| Projektował | mgr inż. Zenon Kubicki , upr.Nr144/91 |  |
| --- | --- | --- |
| Opracował | Marcin Kamiński Stanisław Kamiński |  |
| Sprawdził | Krzysztof Grosicki upr. Nr 24/80 |  |
|  | Imię i nazwisko, nr upr. | Podpis |

SPIS  TREŚCI

###### OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Charakterystyka obiektu budowlanego

  - Rodzaj obiektu budowlanego

  - Lokalizacja obiektu budowlanego

  - Forma architektoniczna i funkcja obiektu

- Stan istniejący

- ukształtowanie w planie sytuacyjnym

- ukształtowanie wysokościowe

- Stan projektowany

- Ogólne zamierzenia projektowe

- Założenia projektowe i parametry techniczne

- Przebieg w planie sytuacyjnym

- Ukształtowanie wysokościowe

- Odwodnienie

- chodniki

- Powiązania z istniejącą siecią drogową i terenem przyległym

- Skrzyżowania

- zjazdy

- Roboty ziemne

- Konstrukcja nawierzchni

- Jezdnia

- chodniki

- Roboty rozbiórkowe

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Charakterystyka energetyczna obiektu

- Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko

- Uwagi

- Załączniki

- Przedmiar robót

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW

Rys Nr 1.  orientacja                                     -  skala 1:25000

Rys Nr 2A do 2S . projekt zagospodarowania terenu -     skala 1:1000

Rys Nr 3A do 3O profil podłużny                                -  skala 1: 1000/100

Rys Nr 4.A– 4.E  – przekroje poprzeczne 0160T             skala 1:100

Rys Nr 5.A– 5.B  – przekroje poprzeczne 0164T             skala 1:100

Rys Nr 6  – przekroje poprzeczne –część z chodnikiem             skala 1:100

Rys Nr 7A- 7B  przekrój normalno- konstrukcyjny skala 1:20

##### ZAŁĄCZNIKI

Przedmiar

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są następujące dokumenty:

- umowa  nr 5/2008. zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Jędrzejowie a Firmą MAR-KAM Marcin Kamiński.

- Mapa do celów projektowych przekazana przez Inwestora

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie( Dz. U. Nr 43 , poz. 430 )

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. ( tekst jednolity wg Dz. U. Nr 71, poz 838 z 2000 r. )

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego( Dz. U. Nr 114 , poz 1195 )

- Polskie Normy powołane w przepisach techniczno – budowlanych :

  - PN-S-02204 Drogi samochodowe, Odwodnienie dróg,

  - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- Wytyczne projektowania ulic

- Ogólne specyfikacje techniczne GDDP Warszawa

- Odwodnienie dróg –R. Edel

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( tekst jednolity Dz.U. 62 poz. 627 z 2001 r. )

- Charakterystyka obiektu budowlanego

  - Rodzaj obiektu budowlanego

Projektem objęto przebudowę istniejącej drogi powiatowej Nr 0160T, oraz Nr 0164T  celem dostosowania ich  do wymogów Dz.U. Nr 43 , wraz z budową brakującego  chodnika na początkowym odcinku od ul. Krzywej do łącznika ul. Rakowskiej  , zjazdów na posesje oraz poprawą istniejącego odwodnienia . Droga posiada jedną jezdnię o szerokości 4.8 do 5,0 mb o dwu pasach ruchu do jazdy w obu kierunkach .

  - Lokalizacja obiektu budowlanego

Projektowana do przebudowy droga zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części województwa Świętokrzyskiego i łączy miejscowość Jędrzejów z Rakowem i w dalszym przebiegu Sobkowem . Może stanowić alternatywny objazd w sytuacji awaryjnej dla drogi krajowej nr 7  Początek drogi stanowi wylot z Jędrzejowa  w kierunku Rakowa  , koniec zaś nawiązany jest do mostu na rzece Nida przed m. Sobków .

  - Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowana droga będzie drogą klasy „ L „ na początkowym   projektowanym odcinku przejścia w granicach administracyjnych m. Jędrzejów posiadać będzie przekrój pół-uliczny. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,0 mb wraz z lewostronnym chodnikiemi o szerokości 2,0 mb . Funkcja drogi wyprowadzenie  ruchu z m. Jędrzejów w kierunku Rakowa.

Następny   projektowany odcinek rozpoczyna się na  granicy administracyjnej m. Jędrzejów od momentu zakończenia inwestycji przebudowy ul. Rakowskiej w ramach budowy obwodnicy Jędrzejowa  posiadać będzie przekrój drogowy. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,5 mb wraz z obustronnymi poboczami z materiału kamiennego o szerokości 0,75 mb  .W rejonie szkoły w Rakowie i Ośrodka zdrowia projektuje się chodnik oddzielony od jezdni ciekiem betonowym o szerokości 1,5 mb. Funkcja drogi przeniesienie   ruchu z m. Jędrzejów w kierunku Rakowa , Sobkowa .

3.Stan istniejący

- ukształtowanie w planie sytuacyjnym

Trasa przebudowywanej drogi przebiega zarówno w terenie zabudowanym jak również niezabudowanym . Początek odcinka nawiązany jest do przebudowanego w okresie wcześniejszym odcinka ul. Rakowskiej  . Istniejąca nawierzchnia na odcinku projektowanej  przebudowy posiada warstwę jezdną  wykonaną z betonu asfaltowego z licznymi ubytkami w złym stanie technicznym .Na części projektowanego odcinka usytuowane są rowy drogowe , zamulone w około 50 %

- ukształtowanie wysokościowe

Droga przebiega w terenie falistym. Najniższy punkt położony jest na wysokości 216.2 , najwyższy natomiast 251,5.

Istniejące pochylenie podłużne drogi wynosi od  około 0,05 % do około 9,5 %

4.Stan projektowany

- Ogólne zamierzenia projektowe

Wykonanie przebudowy istniejących odcinków  dróg  powiatowych  Nr 0160T, oraz 0164T  w celu uzyskania  poprawy : przejezdności , odwodnienia , bezpieczeństwa , oraz dostosowania nawierzchni do przenoszenia większych obciążeń  wraz z poszerzeniem do 5,5 mb na całej projektowanej długości nawierzchni bitumicznej . Poszerzenia obustronne 0,50 mb szerokości .

- Założenia projektowe i parametry techniczne

- Droga klasy L

- Kategoria obciążenia ruchem KR II

- Nośność nawierzchni 100 kN

- Prędkość projektowa 60km/h na obszarze niezabudowanym , 50 km/h na odcinku zabudowanym

- Remont zatoki parkingowej w rejonie kościoła

- Przebudowa zjazdów z drogi  umocnione materiałem kamiennym

- Odwodnienie pasa drogowego z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących przepustów

Parametry techniczne:

- Długość odcinka w osi wynosi 11600 mb

- Promienie łuków poziomych opisano na planie sytuacyjnym , łuki zostały odtworzone w planie sytuacyjnym , korekta wprowadzona na pochyleniach poprzecznych

- Pochylenie podłużne niwelety drogi jest zróżnicowane i waha się od 0.2 % do 9,3 %

- Pochylenie poprzeczne jezdni : na odcinku prostym przekrój daszkowy pochylenie 2 % , na łukach pochylenie jednostronne 6 %

- Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2 %w kierunku jezdni

- Szerokość jezdni zjazdów wynosi 5,0 mb , umiejscowienie w planie sytuacyjnym w miejscach styku działek, tak aby jeden zjazd mógł obsłużyć dwie działki rolne , w obszarze zabudowanym zjazdy indywidualne do każdej działki w miejscu istniejącej bramy wjazdowej . Pochylenie podłużne nie większe niż 5 %

- Przebieg w planie sytuacyjnym

Osie  jezdni projektowanej przebudowy dróg pokrywają  się z osiami  istniejących  dróg powiatowych nr 060T i 0164T . Odwodnienie drogi odbywać się będzie w sposób dotychczasowy poprzez odtworzone rowy przydrożne odprowadzające wody opadowe do istniejących cieków .

- Ukształtowanie wysokościowe

Przebieg niwelety projektowanej podniesiona jest w stosunku do istniejącej o średnio 9  cm z korektami celem wyeliminowania lokalnych nierówności profilu podłużnego i poprzecznego .Celem dokonania korekt niwelety założono wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 2 cm ( 50 kg/m2 )

- Odwodnienie

Projektowana droga ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne oraz podłużne ze sprowadzeniem wód opadowych do odtworzonego systemu rowów przydrożnych , a następnie rowami do istniejących cieków.. Zastosowano rowy trawiaste.

- chodniki

Na początkowym 440 mb  odcinku objętym przebudową zaprojektowano chodnik lewostronny przyjezdniowy o szerokości 2,0 mb .Obramowany od strony jezdni krawężnikiem betonowym , od strony posesji obrzeżem betonowym lub palisadą betonową w miejscu wysokiej skarpy. Na odcinku km 3+720 do 3+856 chodnik prawostronny 1.50 m szerokości oddzielony od jezdni ciekiem betonowym. Na odcinku km 3+852 do 3+976 chodnik lewostronny  1.50 m szerokości oddzielony od jezdni ciekiem betonowym.

- Powiązania z istniejącą siecią drogową i terenem przyległym

- Skrzyżowania

Na całym odcinku skrzyżowania  zaprojektowano jako skrzyżowanie zwykłe typu T . Korekta lokalizacyjna następuje tylko w miejscu włączenia się drogi powiatowej nr 0164T w Rakowie , celem poprawy bezpieczeństwa ruchu .

- Zjazdy

Zjazdy do posesji zaprojektowano w miejscach istniejących zjazdów o szerokości 5,0 mb , zjazdy będą posiadały nawierzchnię z  kruszywa . Zjazdy zaznaczono na planie sytuacyjnym rys nr 2 .Sumaryczna ilość zjazdów to : 245 szt bez przepustu oraz 198 szt z przepustami

- Roboty ziemne

Z uwagi na fakt prowadzenia robót w pasie istniejącej drogi roboty ziemne będą polegały jedynie na wykonaniu odtworzenia rowów , ścięcia poboczy gruntowych i wykonaniu chodnika korekcie skrzyżowania z drogą  0164 T.

\

- Konstrukcja nawierzchni

- Jezdnia

- warstwa ścieralna z masy mineralno bitumicznej   .             - 4 cm

- warstwa wiążąca z masy mineralno bitumicznej  .               - 5 cm

- warstwa wyrównawcza z masy mineralno bitumicznej  .      – 50kg/m2

- istniejąca konstrukcja jezdni

- poszerzenie

- warstwa ścieralna z masy mineralno bitumicznej   .             - 4 cm

- warstwa wiążąca z masy mineralno bitumicznej  .               - 5 cm

- warstwa wyrównawcza z masy mineralno bitumicznej  .      – 50kg/m2

- kruszywo stabiliz. mech .                                                 – 20 cm

- piasek stabilizowany cementem                                         - 15 cm

chodnik

- warstwa ścieralna z kostki wibro-prasowanej BEHATON           - 8 cm

- warstwa podsypki cement-piaskowej                                             –5 cm

- krawężnik 20*30*100

- obrzeże 6*20*100

- palisada betonowa 15*100

- ciek betonowy 50*60*15 cm

zjazdy na  posesje

- podbudowa  z kruszywa stabilizowanego mech.                           - 20 cm

- warstwa odcinająca z piasku                                                        - 15 cm

- Roboty rozbiórkowe

Rozebrane zostaną w całości istniejące , krawężniki , przepusty rurowe i wylewane na mokro na istniejących rowach , oraz nawierzchnia istniejącej drogi na głębokość umożliwiającą prowadzenie prac zgodnie z założoną niweletą i konstrukcją projektowanej drogi . Ilości robót rozbiórkowych  znajdują się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do projektu.

- Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy obiektu będącego liniową budowlą drogową.

- Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko

Projektowane przedsięwzięcia nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego . Droga nie przebiega przez parki narodowe bądź krajobrazowe. Niweleta drogi  jest wpisana w istniejący teren nie będzie więc negatywnie wpływać na estetykę krajobrazu. Droga nie stanowi zagrożenia dla rolnictwa . Nie koliduje również z obiektami o charakterze zabytkowym.

- Uwagi

Prace ziemne w pobliżu kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela sieci .

W rejonie istniejących słupów energetycznych z linią napowietrzną prace mechaniczne wykonywać po uprzednim odłączeniu napięcia sieci energetycznej.

Projektowana droga nie powoduje konieczności regulacji wysokościowej ogrodzeń posesji . Niweleta wjazdów do posesji nawiązana do stanu istniejącego .

- Załączniki

Przedmiar robót