Mnichów 24.11.2008 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Wykonanie pełnego zakresu przebudowy istniejącego budynku

mieszkalnego (Oddziału dorosłych) Domu Pomocy Społecznego

w Mnichowie, oznaczonego symbolem MOD 2008, prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego  (nr. ogłoszenia w BZP

311441-2008).

I  N  F  O  R  M  A   C  J  A

udzielona w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U Nr 223, poz.1655 z dnia 29.11.2007 r.) dotycząca wyjaśnienia spraw dotyczących przedmiaru na w/w roboty, a mianowicie :

Jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami :

- Czy przy wymianie pokrycia dachowego nie uwzględniamy warstw pod blachą tj. płyty g-k, folia i wełna.

- W przedmiarach jako pokrycie dachowe jest blacha ocynkowana powlekana – jaką należy uwzględnić czy powlekaną, czy ocynkowaną.

- Poz. 4.1 czy należy uwzględnić wykucie i obsadzenie nowych drzwi, których drzwi ta pozycja dotyczy.

- Poz. 4.7 w zestawieniu stolarki są wymiary 150 x 235 w przedmiarach

130 x 235.

- Poz. 4.6 w zestawieniu DZ1 szt. 2 w przedmiarach szt. 1.

- Poz. 10.56 ile sztuk drzwi przyjęto w przedmiarach  ( D3 ) – w zestawieniu

11 szt lub 14.

- Poz. 10.55 jeśli dotyczy drzwi D2 w przedmiarach ujęto 15 w zestawieniu jest 16.

- Poz. 10.53 czego dotyczy – jeśli ościeżnice drewniane to ilu sztuk i do których drzwi.

- Poz. 3.7 jeśli jest tu ujęte okno O4 to wymiar w zestawieniu 12 x 60 proszę podać która pozycja dotyczy okien i których, trudno jest się zorientować.

- w zestawieniu stolarki okiennej suma powierzchni okien wynosi 22 m2

w przedmiarach inaczej.

- Proszę podać czy drzwi zewnętrzne mają być PCV czy ALU, kolor biały? i jakie szyby.

Odpowiedź :

Zamawiający odpowiada na w/w pytania.

Ad.1 Nie przewiduje się wymiany pokrycia na nowe.

Przewiduje się jedynie :

- poszerzenie płaszczyzn dachu w taki sposób, aby obrys zewnętrzny dachu wysunięty został poza obrys ścian zewnętrznych budynku. Poszerzenie to wykonać poprzez przedłużenie istniejącej konstrukcji drewnianej dachu i pokrycie tego przedłużenia blachą ocynkowaną gładką.

- wydłużenie dachu przy ścianach szczytowych budynku (w związku z tym, że budynek ma być ocieplony styropianem gr. 12 cm, a płaszczyzny dachu muszą być wysunięte poza obrys ścian szczytowych). Wydłużenie to wykonać poprzez montaż „wiatrownic” i wykończenie ich blachą ocynkowaną gładką.

W obu w/w przypadkach, blachy istniejące z projektowanymi łączyć należy przy pomocy rąbków. Część istniejącą pokrycia dachowego należy oczyścić, odtłuścić, pomalować warstwami warstwy farby podkładowej przeznaczonej do tego typu podłoża, oraz nałożyć warstwy wierzchnie farby stosowanej do malowania blach ocynkowanych. Ilość warstw farby podkładowej i wierzchniej – wg wymogów technologicznych dla stosowanych farb i rodzaju robót, odnoszących się do oczekiwanej (wymaganej technologią) grubości nakładanej farby.

Pod przedłużonymi płaszczyznami dachu stosować folię budowlaną.

Nie przewiduje się stosowania wełny, ani płyt g-k. pod przykryciem blaszanym dachu.

Ad.2  Przyjąć należy blachę ocynkowaną którą po wykonaniu przedłużeń dachu, pomalować farbami wraz z malowaniem istniejącego blaszanego pokrycia dachu.

Ad.3  Poz. Nr 4.1 dotyczy demontażu drzwi zewnętrznych z pom. Nr 1.11 ; 1.22 ; 1.1.

W pozycji tej ilość 7,87 m² należy skorygować do ilości 6,64 m²  ponieważ błędnie ujęto w tej ilości demontaż drzwi z pom. Nr 1.22. Drzwi z pom. Nr 1.22 pozostają bez zmian. Montaż nowych drzwi i zewnętrznych tj. do pom. Nr 1.2 ; Nr 1.11 i Nr 1.1 ujęto odpowiednio w poz. Nr 4.6 ; 4.7 ; 4.8 przedmiaru.

Ad.4  Przyjmować należy drzwi o wymiarach 130 x 235.

Ad.5  Przyjąć należy 1 szt..

Ad.6  W przedmiarze przyjęto 12 szt. drzwi i tyle należy przyjąć.

Ad.7  Ilość drzwi D2 przyjąć jak w przedmiarze tj. 15 szt.

Ad.8  Poz. Nr 10.53 dotyczy montażu ościeżnic drewnianych do skrzydeł  drzwiowych z poz. Nr 10.55   (15 szt.).

W poz. Nr 10.52 ujęto drzwi dwuskrzydłowe  D4  (2 szt) wraz z ościeżnicami drewnianymi.

Ad. 9 ; 10  W pozycji Nr 3.7 ujęto :

- okno O4 (przyjąć wymiar 120 x 55 jak w projekcie) montowane w pom. Nr 1.14 (łazienka) na parterze.

- okna O2 na poddaszu (2 szt.) w ścianie szczytowej. Okna te pokazano na rzucie poddasza.

Wymianę okien na poddaszu (2 szt.) przyjęto w rozdziale „3” przedmiaru poz. Nr 3.7.

Wymianę okien na parterze ujęto w :

- poz. Nr 3.7 przedmiaru – okno w pom. 1.14   (1 szt.),

- poz. Nr 10.51 przedmiaru – okna w pom. Nr 1.4 ; 1.25  (2 szt.),

- poz. Nr 3.6 przedmiaru – okna w pom. Nr 1.13 ; 1.18 ; 1.19 ; 1.20  (5 szt.). Przyjąć tutaj okna O5 o wym. 150 x 150.

Wymianę okien w piwnicach przyjęto w rozdziale „1” i „3” przedmiaru, a mianowicie :

- rozdział „1” (poz. Nr 1.8) – okna widoczne na rzucie piwnic,

- rozdział „3” przedmiaru – okna piwniczne stalowe, których na rzutach poziomych nie pokazano. Uwidoczniono je na rys. zamiennych  przekroju

B-B oraz elewacji południowej.

Ad.11 W poz. Nr 4.6 ; 4.7 ; 4.8 przyjęto drzwi zewnętrzne PCV. Przyjąć drzwi koloru ciemny brąz oraz szyby ze szkła bezpiecznego